## Slide 1
Fluxo e características dos dados de sensores
professor Msc Elionai Magalhães – N° 1
Tópico: Internet das Coisas em nível intermediário
• Como sensores transformam fenômenos físicos em dados digitais.
• Como os dados percorrem dispositivo, gateway, borda, nuvem e aplicação.
• Quais características influenciam análise, armazenamento e decisão.
Link: NIST SP 800-183 — fundamentos de IoT
Da realidade ao software
Fenômeno físico
Sensor
Dados
Aplicação
Notes: Slide 1 — Fluxo e características dos dados de sensores Apresente o tema como ponte entre hardware e software. Explique que, em IoT, o dado de sensor não é apenas um número: ele tem origem física, contexto, tempo, qualidade e finalidade. Conduza a transição dizendo que primeiro veremos por que esses dados são importantes. Termos técnicos a enfatizar: Internet das Coisas em nível intermediário. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 3 minutos.

## Slide 2
Por que estudar dados de sensores?
professor Msc Elionai Magalhães – N° 2
Tópico: Valor prático dos dados
• Sensores produzem sinais sobre o mundo físico.
• Aplicações IoT usam esses sinais para monitorar, alertar e automatizar.
• Sem entender o dado, o sistema pode tomar decisões incorretas.
• Exemplo: um alarme ruim pode disparar por ruído, e não por perigo real.
Link: NIST SP 800-183 — fundamentos de IoT
Ciclo de valor
1. Medir
2. Enviar
3. Analisar
4. Agir
ciclo contínuo
Notes: Slide 2 — Por que estudar dados de sensores? Explique que o dado de sensor tem impacto direto na confiabilidade da aplicação. Reforce a ideia de que decisões automatizadas dependem da qualidade da medição. Use o exemplo do alarme de temperatura para mostrar que nem todo valor alto significa problema real. Termos técnicos a enfatizar: Valor prático dos dados. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 3
Objetivos da aula
professor Msc Elionai Magalhães – N° 3
Tópico: O que o estudante deverá ser capaz de fazer
• Identificar as etapas do fluxo de dados de sensores em IoT.
• Diferenciar dado bruto, dado tratado, evento e telemetria.
• Explicar termos como amostragem, timestamp, ruído e latência.
• Aplicar boas práticas para estruturar mensagens de sensores.
Link: nenhum link adicional necessário neste slide.
Resultados esperados
✓ Identificar fluxo
✓ Diferenciar conceitos
✓ Explicar termos
✓ Aplicar no projeto
Notes: Slide 3 — Objetivos da aula Leia os objetivos como metas verificáveis. Diga que a aula avançará de fundamentos para decisões de projeto: frequência de amostragem, formato da mensagem, tratamento na borda e visualização. Transição: antes do fluxo, vamos relembrar o que é sensor. Termos técnicos a enfatizar: O que o estudante deverá ser capaz de fazer. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 4
Relembrando: o que é um sensor?
professor Msc Elionai Magalhães – N° 4
Tópico: Sensor como interface com o mundo físico
• Sensor é um componente que detecta uma grandeza física.
• Grandeza física: temperatura, luz, pressão, vibração, presença ou umidade.
• O sensor gera um sinal que pode ser lido por um sistema eletrônico.
• Em IoT, essa leitura vira dado para processamento e comunicação.
Link: NIST SP 800-183 — fundamentos de IoT
Exemplo de conversão
Sensor
Sinal elétrico
Leitura digital
Temperatura
Notes: Slide 4 — Relembrando: o que é um sensor? Defina grandeza física como aquilo que se deseja medir. Explique que o sensor não mede “dados”; ele mede fenômenos e produz sinais. Antecipe dúvida comum: sensor não é o mesmo que atuador. Sensor percebe; atuador age. Termos técnicos a enfatizar: Sensor como interface com o mundo físico. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 5
Do fenômeno físico ao dado digital
professor Msc Elionai Magalhães – N° 5
Tópico: Conversão em etapas
• O fenômeno físico altera uma propriedade do sensor.
• O circuito transforma essa alteração em sinal elétrico.
• O microcontrolador lê o sinal e cria um valor digital.
• O software associa unidade, horário, dispositivo e contexto.
Link: NI — qualidade de amostras analógicas
Cadeia de medição
Fenômeno
Transdução
Leitura
Dado contextualizado
Notes: Slide 5 — Do fenômeno físico ao dado digital Explique transdução como conversão de uma forma de energia ou informação em outra. Exemplo: um sensor de temperatura pode alterar sua resistência elétrica conforme a temperatura. Transição: depois de digitalizado, o dado precisa ser descrito corretamente. Termos técnicos a enfatizar: Conversão em etapas. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 6
Anatomia de um dado de sensor
professor Msc Elionai Magalhães – N° 6
Tópico: O dado precisa de contexto
• Valor: número medido, como 28,4.
• Unidade: °C, %, lux, Pa, g, ppm etc.
• Timestamp: data e hora da medição.
• Identificação: sensor, local, equipamento e condição de operação.
Link: Grafana — visualização de séries temporais
Mensagem mínima
{
"sensor":"temp_01",
"valor":28.4,
"unidade":"C",
"timestamp":"2026-08-14T10:15:00Z"
}
Campos + contexto + tempo
Notes: Slide 6 — Anatomia de um dado de sensor Explique timestamp como carimbo de tempo. Mostre que o valor 28,4 isolado não é suficiente: pode ser temperatura, umidade ou outro indicador. Diga que a unidade evita interpretação errada. Transição: veremos tipos de variáveis medidas. Termos técnicos a enfatizar: O dado precisa de contexto. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 7
Tipos de variáveis medidas
professor Msc Elionai Magalhães – N° 7
Tópico: Nem todo sensor produz o mesmo tipo de dado
• Contínuas: podem variar em escala ampla, como temperatura.
• Discretas: assumem estados ou contagens, como presença ou pulsos.
• Analógicas: sinal varia continuamente antes da digitalização.
• Digitais: já entregam valores estruturados ou estados ao microcontrolador.
Link: NI — qualidade de amostras analógicas
Natureza do dado
Contínuo
Discreto
• temperatura
• pressão
• luminosidade
• presença
• contagem
• porta aberta
Notes: Slide 7 — Tipos de variáveis medidas Diferencie contínuo e discreto com exemplos simples. Esclareça que digital não significa necessariamente “melhor”; significa que o sinal já chega codificado ao processador. Transição: com os tipos claros, vamos montar o fluxo completo. Termos técnicos a enfatizar: Nem todo sensor produz o mesmo tipo de dado. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 8
Fluxo geral dos dados em IoT
professor Msc Elionai Magalhães – N° 8
Tópico: Da coleta à decisão
• Aquisição: o sensor coleta uma leitura.
• Pré-processamento: o dispositivo filtra ou organiza o dado.
• Comunicação: a mensagem é enviada por rede.
• Aplicação: o dado vira painel, alerta, comando ou relatório.
Link: NIST SP 500-325 — Fog Computing
Fluxo completo
Aquisição
Pré-processamento
Transmissão
Armazenamento
Aplicação
Notes: Slide 8 — Fluxo geral dos dados em IoT Mostre que cada etapa pode alterar, enriquecer ou reduzir o dado. Enfatize que o fluxo não é apenas técnico; ele define custo, latência e confiabilidade. Transição: a primeira etapa é a aquisição por amostragem. Termos técnicos a enfatizar: Da coleta à decisão. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 9
Aquisição: amostragem
professor Msc Elionai Magalhães – N° 9
Tópico: Transformar sinal em sequência de leituras
• Amostragem é a captura periódica ou acionada de valores.
• Cada leitura representa o estado do fenômeno em um instante.
• A frequência de amostragem indica quantas leituras são feitas por segundo.
• Escolher mal essa frequência pode esconder ou distorcer eventos.
Link: MathWorks — amostragem e qualidade de medição
Leituras ao longo do tempo
▁▂▃▄▅▆▅▇▆
eixo do tempo →
tendência da medição
cada ponto depende do timestamp
Notes: Slide 9 — Aquisição: amostragem Explique frequência de amostragem em hertz: 1 Hz significa uma leitura por segundo. Use analogia de fotografar um movimento: poucas fotos podem perder detalhes. Transição: vamos aprofundar a escolha da frequência. Termos técnicos a enfatizar: Transformar sinal em sequência de leituras. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 10
Frequência de amostragem
professor Msc Elionai Magalhães – N° 10
Tópico: Quanto medir é suficiente?
• Sensores lentos podem usar poucas leituras por minuto.
• Fenômenos rápidos exigem mais leituras por segundo.
• Mais amostras aumentam volume de dados e consumo de energia.
• A escolha depende do fenômeno, da decisão esperada e do custo.
Link: MathWorks — amostragem e qualidade de medição
Decisão de projeto
Baixa frequência
Alta frequência
• menos energia
• menos dados
• perde detalhes
• mais detalhes
• mais volume
• mais consumo
Notes: Slide 10 — Frequência de amostragem Dê exemplos: temperatura ambiente muda lentamente; vibração de motor pode mudar rapidamente. Explique o trade-off: coletar mais dados não é sempre melhor. Transição: além da frequência, existe a conversão analógica-digital. Termos técnicos a enfatizar: Quanto medir é suficiente?. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 11
Conversão analógica-digital
professor Msc Elionai Magalhães – N° 11
Tópico: ADC e quantização
• ADC significa Conversor Analógico-Digital.
• Ele transforma um sinal contínuo em números discretos.
• Quantização é o arredondamento do sinal para níveis digitais disponíveis.
• Quanto maior a resolução do ADC, menores podem ser os passos de medição.
Link: NI — qualidade de amostras analógicas
Conversão em camadas
Número digital
ADC
Sinal analógico
Sinal físico
Notes: Slide 11 — Conversão analógica-digital Defina ADC sem entrar em eletrônica profunda. Explique quantização com analogia de régua: uma régua com marcações menores permite leitura mais detalhada. Antecipe erro comum: resolução alta não garante acurácia alta. Termos técnicos a enfatizar: ADC e quantização. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 12
Resolução e faixa de medição
professor Msc Elionai Magalhães – N° 12
Tópico: Detalhe e limite do sensor
• Resolução é a menor variação percebida pelo sistema.
• Faixa é o intervalo mínimo e máximo que o sensor mede.
• Um sensor pode ter boa resolução e faixa inadequada para o problema.
• Exemplo: medir forno exige faixa maior que medir sala de aula.
Link: NI — qualidade de amostras analógicas
Especificações
Resolução
menor passo
Faixa
min e max
Aplicação
adequação
Notes: Slide 12 — Resolução e faixa de medição Explique que resolução responde: “qual é a menor diferença que consigo perceber?”. Faixa responde: “até onde consigo medir?”. Use o exemplo da balança de cozinha versus balança industrial. Termos técnicos a enfatizar: Detalhe e limite do sensor. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 13
Acurácia, precisão e calibração
professor Msc Elionai Magalhães – N° 13
Tópico: Qualidade da medição
• Acurácia: proximidade entre medição e valor real.
• Precisão: repetição consistente de medições semelhantes.
• Calibração: ajuste ou verificação usando referência confiável.
• Um sensor preciso pode estar errado se estiver descalibrado.
Link: NI — qualidade de amostras analógicas
Alvo da medição
Preciso
Acurado
• valores próximos
• pode ter desvio
• boa repetição
• perto do real
• menor erro
• melhor decisão
Notes: Slide 13 — Acurácia, precisão e calibração Use a analogia do alvo: tiros agrupados longe do centro são precisos, mas não acurados. Explique calibração como comparação com um padrão confiável. Transição: mesmo sensores calibrados sofrem com ruído. Termos técnicos a enfatizar: Qualidade da medição. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 14
Ruído nos dados de sensores
professor Msc Elionai Magalhães – N° 14
Tópico: Variações indesejadas
• Ruído é uma variação não desejada na leitura.
• Pode vir do ambiente, alimentação elétrica, interferência ou vibração.
• Ruído não deve ser confundido automaticamente com evento real.
• Filtros e validações ajudam a reduzir falsas interpretações.
Link: NI — qualidade de amostras analógicas
Série com oscilação
▁▂▂▃▇▃▂▃▂
eixo do tempo →
pico/anomalia
cada ponto depende do timestamp
Notes: Slide 14 — Ruído nos dados de sensores Explique que ruído não significa defeito necessariamente; é comum em medições. Dê exemplo: leitura de temperatura oscilando 0,2 °C sem mudança real no ambiente. Transição: uma forma de lidar com ruído é tratar o dado. Termos técnicos a enfatizar: Variações indesejadas. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 15
Dados brutos e dados tratados
professor Msc Elionai Magalhães – N° 15
Tópico: Quando processar antes de enviar
• Dado bruto é a leitura original coletada pelo dispositivo.
• Dado tratado passa por filtro, média, conversão ou validação.
• Tratar na borda reduz tráfego e melhora resposta local.
• Guardar dado bruto pode ser útil para auditoria e reprocessamento.
Link: NIST SP 500-325 — Fog Computing
Tratamento simples
Bruto
Filtro
Média
Valor validado
Notes: Slide 15 — Dados brutos e dados tratados Explique borda como processamento próximo ao sensor. Mostre que há trade-off: tratar antes de enviar economiza rede, mas pode perder detalhes. Transição: todo dado precisa estar corretamente associado ao tempo. Termos técnicos a enfatizar: Quando processar antes de enviar. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 16
Timestamp: o carimbo de tempo
professor Msc Elionai Magalhães – N° 16
Tópico: Tempo como eixo principal
• Timestamp informa quando a medição ocorreu.
• Em séries temporais, cada valor depende do tempo associado.
• Relógios desalinhados podem criar leituras fora de ordem.
• Sincronização é importante para comparar sensores diferentes.
Link: Grafana — introdução a séries temporais
Registro temporal
tempo, sensor, valor
10:00:01, temp_01, 26.8
10:00:02, temp_01, 26.9
10:00:03, temp_01, 27.0
10:00:04, temp_01, 27.1
Campos + contexto + tempo
Notes: Slide 16 — Timestamp: o carimbo de tempo Explique que uma série temporal é uma sequência de valores indexados pelo tempo. Mostre que, sem timestamp, não sabemos a ordem nem a duração dos eventos. Transição: além de telemetria contínua, há eventos. Termos técnicos a enfatizar: Tempo como eixo principal. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 17
Telemetria, eventos e comandos
professor Msc Elionai Magalhães – N° 17
Tópico: Três tipos de mensagens comuns
• Telemetria: envio regular de medições.
• Evento: mensagem gerada por mudança relevante ou exceção.
• Comando: instrução enviada ao dispositivo ou atuador.
• Misturar esses tipos sem padrão dificulta manutenção do sistema.
Link: OASIS — especificação MQTT 5.0
Mensagens IoT
Telemetria
Evento
• periódica
• medição
• histórico
• mudança
• alerta
• prioridade
Notes: Slide 17 — Telemetria, eventos e comandos Explique que telemetria responde “como está agora e ao longo do tempo?”. Evento responde “algo importante aconteceu”. Comando responde “faça algo”. Transição: para trafegar, cada mensagem precisa de payload e metadados. Termos técnicos a enfatizar: Três tipos de mensagens comuns. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 18
Payload e metadados
professor Msc Elionai Magalhães – N° 18
Tópico: Mensagem bem formada
• Payload é o conteúdo principal da mensagem.
• Metadados descrevem o dado: origem, unidade, qualidade e versão.
• Metadados ajudam a interpretar dados em sistemas distribuídos.
• Sem metadados, o consumidor pode interpretar a leitura de forma errada.
Link: W3C WoT Architecture 1.1
Payload + metadados
{
"deviceId":"sala-204",
"metric":"co2",
"value":880,
"unit":"ppm",
"quality":"ok"
}
Campos + contexto + tempo
Notes: Slide 18 — Payload e metadados Defina payload como carga útil da mensagem. Explique metadados como dados sobre os dados. Mostre que quality=ok poderia indicar leitura validada; outro valor poderia indicar falha ou suspeita. Termos técnicos a enfatizar: Mensagem bem formada. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 19
Formatos de dados
professor Msc Elionai Magalhães – N° 19
Tópico: JSON, CSV e binário
• JSON é legível e comum em APIs e mensagens IoT.
• CSV é simples para tabelas e registros históricos.
• Binário é compacto, mas menos legível para humanos.
• A escolha depende de rede, consumo, processamento e integração.
Link: IETF RFC 8259 — JSON
Formato de mensagem
JSON/CSV
Binário
• legível
• fácil depurar
• maior tamanho
• compacto
• eficiente
• exige decodificação
Notes: Slide 19 — Formatos de dados Explique JSON como formato textual de pares chave-valor. Diga que CSV é útil para planilhas e logs simples. Formatos binários são comuns quando banda e energia são restritas. Transição: formato e protocolo são decisões diferentes. Termos técnicos a enfatizar: JSON, CSV e binário. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 20
Protocolo e transporte
professor Msc Elionai Magalhães – N° 20
Tópico: Como os dados viajam
• Protocolo define regras de comunicação entre sistemas.
• MQTT usa publicação e assinatura por tópicos.
• HTTP é comum em APIs web e integrações simples.
• CoAP foi projetado para ambientes restritos e baixo overhead.
Link: IETF RFC 7252 — CoAP
Camadas de comunicação
Mensagem
Rede
Protocolo
Aplicação
Notes: Slide 20 — Protocolo e transporte Explique tópico MQTT como um endereço lógico para mensagens. Exemplo: escola/sala204/temperatura. Diferencie formato da mensagem e protocolo: JSON pode trafegar em MQTT ou HTTP. Transição: sistemas reais precisam lidar com falhas de envio. Termos técnicos a enfatizar: Como os dados viajam. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 21
Buffering e filas
professor Msc Elionai Magalhães – N° 21
Tópico: Quando a rede falha ou atrasa
• Buffer é uma área temporária para armazenar dados antes do envio.
• Fila organiza mensagens aguardando processamento ou transmissão.
• Esses mecanismos evitam perda em conexões instáveis.
• Também podem aumentar latência se acumularem mensagens demais.
Link: OASIS — especificação MQTT 5.0
Proteção contra falhas
Leitura
Buffer local
Fila
Envio
Notes: Slide 21 — Buffering e filas Use analogia de fila de impressão: documentos aguardam até a impressora estar disponível. Explique que buffering é útil, mas limitado por memória. Transição: quando há processamento local, entramos em edge computing. Termos técnicos a enfatizar: Quando a rede falha ou atrasa. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 22
Processamento na borda
professor Msc Elionai Magalhães – N° 22
Tópico: Edge computing em sensores
• Borda é o processamento próximo ao dispositivo ou gateway.
• Pode filtrar ruído, calcular médias e detectar eventos locais.
• Reduz volume enviado à nuvem e pode diminuir latência.
• É útil quando decisões precisam ser rápidas ou a rede é limitada.
Link: NIST SP 500-325 — Fog Computing
Onde processar?
Sensor
Borda
Nuvem
Aplicação
Notes: Slide 22 — Processamento na borda Explique edge computing como computação próxima da origem dos dados. Dê exemplo: detectar vibração anormal no gateway antes de enviar tudo à nuvem. Transição: uma técnica comum de borda é agregar dados por janelas de tempo. Termos técnicos a enfatizar: Edge computing em sensores. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 23
Agregação e janelas temporais
professor Msc Elionai Magalhães – N° 23
Tópico: Resumir para entender
• Agregação combina várias leituras em um indicador.
• Exemplos: média, máximo, mínimo, soma e contagem.
• Janela temporal define o intervalo usado no cálculo.
• Exemplo: média de temperatura a cada 5 minutos.
Link: Grafana — introdução a séries temporais
Redução controlada
Leituras 1s
Janela 5min
Média
Dashboard
Notes: Slide 23 — Agregação e janelas temporais Explique janela temporal como o “pedaço de tempo” analisado. Mostre que agregação reduz volume, mas pode esconder picos. Pergunte aos alunos: em quais casos o máximo é mais importante que a média? Termos técnicos a enfatizar: Resumir para entender. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 24
Bancos de séries temporais
professor Msc Elionai Magalhães – N° 24
Tópico: Armazenar dados indexados pelo tempo
• Séries temporais são dados organizados por timestamp.
• Bancos TSDB são otimizados para escrita frequente e consultas por intervalo.
• Tags identificam contexto como sensor, local e equipamento.
• Consultas comuns buscam tendência, pico, média e anomalia.
Link: InfluxDB — conceitos de séries temporais
Modelo de série temporal
measurement: temperatura
tags: sala=204, sensor=temp_01
field: valor=28.4
time: 2026-08-14T10:15:00Z
Consulta: últimos 30 min
Campos + contexto + tempo
Notes: Slide 24 — Bancos de séries temporais Explique TSDB como banco de dados pensado para muitos registros com tempo. Diga que tags são úteis para filtrar e agrupar. Transição: depois de armazenar, precisamos visualizar o comportamento. Termos técnicos a enfatizar: Armazenar dados indexados pelo tempo. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 25
Visualização: dashboards
professor Msc Elionai Magalhães – N° 25
Tópico: Transformar números em compreensão
• Dashboard apresenta dados em gráficos, tabelas e alertas.
• Gráficos de linha ajudam a observar tendência ao longo do tempo.
• Painéis devem destacar o que exige decisão.
• Um bom painel evita excesso de indicadores irrelevantes.
Link: Grafana — visualização de séries temporais
Linha temporal no painel
▁▂▃▄▅▆▅▇▆
eixo do tempo →
tendência da medição
cada ponto depende do timestamp
Notes: Slide 25 — Visualização: dashboards Explique que visualização não é enfeite; é ferramenta de diagnóstico. Use exemplo de gráfico de CO2 numa sala: tendência de subida pode indicar pouca ventilação. Transição: antes de confiar no painel, precisamos avaliar qualidade do dado. Termos técnicos a enfatizar: Transformar números em compreensão. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 26
Qualidade dos dados
professor Msc Elionai Magalhães – N° 26
Tópico: Confiabilidade antes da análise
• Completude: faltam leituras?
• Consistência: unidades e formatos são padronizados?
• Validade: valores estão dentro de faixa aceitável?
• Atualidade: o dado chegou no tempo necessário para decisão?
Link: Grafana — introdução a séries temporais
Critérios de qualidade
✓ Completo
✓ Consistente
✓ Válido
✓ Atual
Notes: Slide 26 — Qualidade dos dados Explique cada critério com um exemplo. Valor de temperatura de 400 °C em sala de aula deve ser validado como erro ou evento improvável. Transição: qualidade também é afetada por volume, velocidade e variedade. Termos técnicos a enfatizar: Confiabilidade antes da análise. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 27
Volume, velocidade e variedade
professor Msc Elionai Magalhães – N° 27
Tópico: Características clássicas dos dados IoT
• Volume: quantidade total de dados gerados.
• Velocidade: ritmo de geração e chegada das mensagens.
• Variedade: tipos, formatos e origens diferentes.
• Essas características influenciam arquitetura, custo e desempenho.
Link: NIST SP 800-183 — fundamentos de IoT
3 características
Volume
quantidade
Velocidade
ritmo
Variedade
formatos
Notes: Slide 27 — Volume, velocidade e variedade Dê exemplo: 10 sensores por minuto é simples; milhares de sensores por segundo exige outra arquitetura. Enfatize que volume sem contexto não gera valor. Transição: velocidade nos leva ao conceito de latência. Termos técnicos a enfatizar: Características clássicas dos dados IoT. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 28
Latência e tempo real
professor Msc Elionai Magalhães – N° 28
Tópico: Tempo entre medir e agir
• Latência é o atraso entre a medição e o uso do dado.
• Tempo real não significa sempre instantâneo; significa dentro de prazo aceitável.
• Controle industrial pode exigir resposta muito rápida.
• Relatórios históricos toleram atrasos maiores.
Link: NIST SP 500-325 — Fog Computing
Onde surge atraso
Medição
Transmissão
Processamento
Ação
Notes: Slide 28 — Latência e tempo real Explique latência como tempo de ponta a ponta. Dê exemplos: irrigação pode tolerar segundos ou minutos; freio automatizado não. Transição: além do tempo, precisamos proteger os dados. Termos técnicos a enfatizar: Tempo entre medir e agir. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 29
Segurança e privacidade dos dados
professor Msc Elionai Magalhães – N° 29
Tópico: Proteger leitura, transmissão e acesso
• Autenticação verifica quem é o dispositivo.
• Criptografia protege dados durante a transmissão.
• Controle de acesso limita quem pode ler ou alterar informações.
• Dados de sensores podem revelar hábitos, localização ou produção.
Link: OASIS — especificação MQTT 5.0
Camadas de proteção
Registro auditável
Acesso controlado
Canal protegido
Dispositivo confiável
Notes: Slide 29 — Segurança e privacidade dos dados Defina autenticação como prova de identidade. Explique que sensores aparentemente simples podem expor informações sensíveis: presença em uma sala, consumo de energia ou rotina de manutenção. Transição: vamos aplicar os conceitos em um caso de sala monitorada. Termos técnicos a enfatizar: Proteger leitura, transmissão e acesso. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 30
Exemplo 1: sala de aula inteligente
professor Msc Elionai Magalhães – N° 30
Tópico: Temperatura, umidade e CO₂
• Sensores coletam ambiente a cada intervalo definido.
• Gateway recebe leituras e aplica validações simples.
• A nuvem armazena séries temporais e gera painel.
• Alertas indicam ventilação inadequada ou conforto térmico baixo.
Link: AWS IoT — exemplo com sensor de umidade
Arquitetura do exemplo
Sensores da sala
Gateway
TSDB
Dashboard
Alerta
Notes: Slide 30 — Exemplo 1: sala de aula inteligente Use esse exemplo por ser próximo da realidade dos estudantes. Explique que CO2 pode indicar ventilação, não apenas qualidade do sensor. Faça conexão com frequência de amostragem e qualidade do dado. Termos técnicos a enfatizar: Temperatura, umidade e CO₂. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 31
Exemplo 2: manutenção preditiva
professor Msc Elionai Magalhães – N° 31
Tópico: Vibração em motores
• Sensor de vibração mede padrões durante operação.
• Amostragem precisa ser compatível com a dinâmica do motor.
• Borda pode detectar picos e enviar somente eventos relevantes.
• Histórico ajuda a identificar tendência de desgaste.
Link: NIST SP 500-325 — Fog Computing
Pico de vibração
▁▂▂▃▇▃▂▃▂
eixo do tempo →
pico/anomalia
cada ponto depende do timestamp
Notes: Slide 31 — Exemplo 2: manutenção preditiva Explique manutenção preditiva como tentativa de prever falhas antes de parada. Reforce que sensores rápidos geram alto volume. Mostre que agregação e eventos ajudam a evitar envio de tudo. Termos técnicos a enfatizar: Vibração em motores. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 32
Boas práticas na modelagem de mensagens
professor Msc Elionai Magalhães – N° 32
Tópico: Padronização para evitar ambiguidade
• Inclua sensorId, timestamp, valor, unidade e qualidade.
• Use nomes de campos consistentes entre dispositivos.
• Padronize unidades antes de armazenar ou comparar dados.
• Versione o formato da mensagem quando houver evolução.
Link: IETF RFC 8259 — JSON
Mensagem recomendada
{
"schemaVersion":"1.0",
"sensorId":"temp_01",
"timestamp":"...",
"value":28.4,
"unit":"C",
"quality":"ok"
}
Campos + contexto + tempo
Notes: Slide 32 — Boas práticas na modelagem de mensagens Explique schemaVersion como versão do formato. Diga que mudanças sem versão quebram sistemas consumidores. Transição: além da mensagem, há decisões de projeto em todo o fluxo. Termos técnicos a enfatizar: Padronização para evitar ambiguidade. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 33
Decisões de projeto no fluxo de dados
professor Msc Elionai Magalhães – N° 33
Tópico: Perguntas que orientam a arquitetura
• Qual fenômeno será medido e com que objetivo?
• Qual frequência de amostragem é adequada?
• O que será tratado na borda e o que irá para a nuvem?
• Como armazenar, visualizar, proteger e descartar dados?
Link: W3C WoT Architecture 1.1
Raciocínio de projeto
1. Objetivo
2. Medição
3. Processamento
4. Armazenamento
5. Decisão
ciclo contínuo
Notes: Slide 33 — Decisões de projeto no fluxo de dados Conduza como checklist de projeto. Reforce que tecnologia vem depois do objetivo. Uma arquitetura eficiente começa pelo problema de decisão: que ação o dado deve apoiar? Termos técnicos a enfatizar: Perguntas que orientam a arquitetura. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 34
Erros comuns de interpretação
professor Msc Elionai Magalhães – N° 34
Tópico: Contraexemplos úteis
• Confundir ruído com evento real.
• Comparar valores sem conferir unidade e timestamp.
• Coletar muitos dados sem objetivo de análise.
• Ignorar falhas de comunicação e dados ausentes.
Link: nenhum link adicional necessário neste slide.
Como evitar erros
✓ Validar unidade
✓ Verificar tempo
✓ Tratar ruído
✓ Planejar falhas
Notes: Slide 34 — Erros comuns de interpretação Use esse slide para antecipar dúvidas. Mostre que muitos problemas de IoT aparecem depois da coleta, quando dados são interpretados sem contexto. Transição: vamos organizar um fluxo de projeto passo a passo. Termos técnicos a enfatizar: Contraexemplos úteis. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 6 minutos.

## Slide 35
Fluxo de projeto passo a passo
professor Msc Elionai Magalhães – N° 35
Tópico: Da ideia ao painel
• 1. Definir grandeza, objetivo e ação esperada.
• 2. Selecionar sensor, faixa, resolução e frequência.
• 3. Modelar mensagem com contexto e timestamp.
• 4. Decidir borda, armazenamento, dashboard e alertas.
Link: Node-RED — fluxos para dados em tempo real
Roteiro prático
Objetivo
Sensor
Mensagem
Pipeline
Painel
Notes: Slide 35 — Fluxo de projeto passo a passo Explique que esse roteiro pode ser usado em trabalhos acadêmicos e projetos reais. Apresente Node-RED como ferramenta possível para prototipar fluxos, sem tornar obrigatório. Transição: agora os alunos aplicarão o roteiro em uma atividade. Termos técnicos a enfatizar: Da ideia ao painel. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 6 minutos.

## Slide 36
Atividade prática de fixação
professor Msc Elionai Magalhães – N° 36
Tópico: Projeto rápido de fluxo de dados
• Cenário: monitorar temperatura e umidade de um laboratório.
• Defina frequência de amostragem e justifique.
• Monte uma mensagem JSON com campos essenciais.
• Indique onde tratar ruído, onde armazenar e como visualizar.
Link: nenhum link adicional necessário neste slide.
Entrega esperada
1) frequência: ___
2) payload JSON: ___
3) tratamento: borda/nuvem
4) armazenamento: ___
5) visualização: ___
Campos + contexto + tempo
Notes: Slide 36 — Atividade prática de fixação Organize a atividade em duplas ou grupos pequenos. Dê 8 a 10 minutos para discussão e 5 minutos para socialização. Oriente que não existe uma única resposta correta, mas a justificativa deve ser coerente com o fenômeno medido. Termos técnicos a enfatizar: Projeto rápido de fluxo de dados. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 37
Gabarito comentado da atividade
professor Msc Elionai Magalhães – N° 37
Tópico: Uma solução possível
• Amostragem: a cada 30 s ou 1 min, pois temperatura e umidade mudam lentamente.
• Mensagem: sensorId, timestamp, temperatura, umidade, unidade e qualidade.
• Borda: validar faixa, remover leituras impossíveis e calcular média simples.
• Nuvem: armazenar série temporal, dashboard e alerta por limite configurado.
Link: Grafana — visualização de séries temporais
Solução comentada
Sensor
Validação
Média
TSDB
Dashboard/alerta
Notes: Slide 37 — Gabarito comentado da atividade Comente que a frequência proposta é exemplo, não regra absoluta. Se o laboratório tiver processos rápidos ou risco térmico, a frequência pode ser maior. Reforce a importância do timestamp, unidade e status de qualidade. Termos técnicos a enfatizar: Uma solução possível. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 38
Síntese da aula
professor Msc Elionai Magalhães – N° 38
Tópico: O que levar para o projeto
• Dado de sensor é valor + unidade + tempo + contexto.
• Amostragem, resolução, acurácia e ruído afetam a confiabilidade.
• Fluxos IoT combinam borda, comunicação, armazenamento e aplicação.
• Boas decisões reduzem custo, latência, ambiguidade e erros de análise.
Link: nenhum link adicional necessário neste slide.
Resumo
1. Medir
2. Contextualizar
3. Processar
4. Decidir
ciclo contínuo
Notes: Slide 38 — Síntese da aula Feche conectando os principais conceitos. Oriente os alunos a revisar os termos técnicos nas anotações e a aplicar o checklist em projetos da disciplina. Diga que a próxima aula pode aprofundar protocolos, dashboards ou processamento de eventos. Termos técnicos a enfatizar: O que levar para o projeto. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.

## Slide 39
Referências e links consultados
professor Msc Elionai Magalhães – N° 39
Tópico: Fontes para estudo complementar
• NIST: fundamentos de IoT e computação em borda/fog.
• NI e MathWorks: qualidade de medição, amostragem e sinais.
• OASIS, IETF e W3C: protocolos e formatos de comunicação.
• Grafana, InfluxDB, AWS IoT, Mosquitto e Node-RED: ferramentas e documentação prática.
Link: NIST SP 800-183 — fundamentos de IoT
Fontes principais
✓ NIST SP 800-183
✓ NIST SP 500-325
✓ OASIS MQTT 5.0
✓ IETF RFC 8259/7252
✓ Grafana e InfluxDB
Notes: Slide 39 — Referências e links consultados Indique que os links do material servem para aprofundamento e consulta. Enfatize que documentação oficial deve ser priorizada em projetos acadêmicos e profissionais. As fontes foram usadas para apoiar definições, protocolos, arquitetura e exemplos práticos. Termos técnicos a enfatizar: Fontes para estudo complementar. Explique com exemplos antes de avançar. Tempo sugerido: aproximadamente 2 minutos.