## Slide 1
Comunicação e arquitetura IoT
Tópico: Visão da aula
• Comunicação em IoT conecta sensores, gateways, borda, nuvem e aplicações.
• A arquitetura define onde os dados são capturados, processados e usados.
• O foco será entender decisões técnicas e seus impactos práticos.
Fluxo geral de uma solução IoT
Dispositivo
(sensor/atuador)
Gateway
(concentra e traduz)
Borda / Edge
(processa perto)
Nuvem
(escala e armazena)
Aplicações
(decisão e ação)
Link recomendado: Microsoft Learn — Azure IoT Hub
professor Msc Elionai Magalhães – 1
Notes: Objetivo do slide: Reconhecer o escopo da aula e a relação entre comunicação e arquitetura IoT. Notas para a explicação do professor: Comece conectando o tema com situações comuns: uma casa inteligente, uma fábrica conectada ou um campus com sensores. Explique IoT como Internet das Coisas: objetos físicos com capacidade de coletar dados, comunicar-se e apoiar ações. Reforce que a aula terá nível intermediário, portanto não ficará apenas nas definições. Transição: Apresente a trilha da aula.

## Slide 2
Roteiro da aula
Tópico: Sequência pedagógica
• Fundamentos: dados, mensagens e camadas.
• Comunicação: redes, protocolos e padrões.
• Arquitetura: dispositivo, gateway, borda, nuvem e aplicação.
• Decisões: latência, custo, segurança e escalabilidade.
Arquitetura em camadas
Aplicação
dashboards, alertas, APIs
Nuvem
ingestão, banco, análise
Borda/Gateway
filtro, protocolo, resposta local
Comunicação
Wi-Fi, Ethernet, 4G/5G, LPWAN
Dispositivos
sensores, atuadores, firmware
professor Msc Elionai Magalhães – 2
Notes: Objetivo do slide: Identificar os blocos principais que serão estudados durante a aula. Notas para a explicação do professor: Explique que o roteiro foi pensado de forma progressiva. Primeiro, os alunos precisam entender como o dado nasce em um dispositivo; depois, como ele viaja; por fim, como vira informação útil em aplicações. Defina latência como o tempo de resposta entre um evento e uma ação. Transição: Use o problema inicial para mostrar por que arquitetura importa.

## Slide 3
Problema inicial: monitoramento inteligente
Tópico: Por que arquitetura importa?
• Um sensor mede temperatura a cada 10 segundos.
• Se a temperatura subir muito, um alerta deve chegar rápido.
• A rede pode falhar e a nuvem pode ficar indisponível.
• Onde processar a decisão: dispositivo, borda ou nuvem?
Escolha arquitetural
Precisa de resposta < 1s?
Sim:
processar na borda
Não:
enviar à nuvem
Combine quando houver custo, privacidade ou instabilidade de rede.
Link recomendado: AWS Well-Architected — IoT Edge
professor Msc Elionai Magalhães – 3
Notes: Objetivo do slide: Analisar um cenário simples para perceber que arquitetura afeta desempenho e confiabilidade. Notas para a explicação do professor: Desenvolva oralmente o cenário de uma sala de servidores ou laboratório. Antecipe o erro comum de pensar que todos os dados precisam ir direto para a nuvem. Mostre que decisões críticas podem ocorrer localmente para reduzir latência e depender menos da internet. Transição: Explique a arquitetura de referência usada para organizar essa decisão.

## Slide 4
Arquitetura IoT em visão geral
Tópico: Blocos funcionais
• Dispositivos capturam dados ou executam ações.
• Gateways conectam redes locais à internet.
• Borda processa dados perto da origem.
• Nuvem armazena, integra e escala serviços.
• Aplicações entregam valor ao usuário.
Fluxo geral de uma solução IoT
Dispositivo
(sensor/atuador)
Gateway
(concentra e traduz)
Borda / Edge
(processa perto)
Nuvem
(escala e armazena)
Aplicações
(decisão e ação)
Link recomendado: Microsoft Learn — Azure IoT Hub
professor Msc Elionai Magalhães – 4
Notes: Objetivo do slide: Diferenciar os principais blocos de uma arquitetura IoT. Notas para a explicação do professor: Defina gateway como um equipamento ou software que conecta redes e protocolos diferentes. Defina borda, ou edge, como processamento próximo aos dispositivos. Mostre que a arquitetura não é apenas desenho; ela representa responsabilidades técnicas. Transição: Aprofunde o primeiro bloco: os dispositivos.

## Slide 5
Dispositivos IoT
Tópico: Origem dos dados
• Dispositivo IoT é um objeto físico com hardware, software e conectividade.
• Sensores transformam fenômenos físicos em dados digitais.
• Atuadores executam ações no ambiente.
• Firmware controla leitura, comunicação e energia.
Dentro de um dispositivo IoT
Sensor
MCU / Firmware
Rádio / Rede
Energia
Atuador
professor Msc Elionai Magalhães – 5
Notes: Objetivo do slide: Definir dispositivo IoT e relacionar seus componentes internos. Notas para a explicação do professor: Explique firmware como o software gravado no equipamento embarcado. Dê exemplos: sensor de presença, medidor de energia, fechadura inteligente e placa ESP32. Evite aprofundar código; o foco aqui é a função de cada componente na comunicação. Transição: Mostre a diferença entre telemetria, evento e comando.

## Slide 6
Dados em IoT: telemetria, evento e comando
Tópico: Tipos de mensagens
• Telemetria: leitura periódica do estado do dispositivo.
• Evento: ocorrência relevante, como falha ou movimento.
• Comando: instrução enviada para o dispositivo agir.
• Estado: representação atual ou desejada do dispositivo.
Publicação/assinatura
Sensor
publica
Broker
MQTT
App
assina
tópico: sala/temperatura
Quem produz não precisa conhecer quem consome.
Link recomendado: Microsoft Learn — mensagens IoT Hub
professor Msc Elionai Magalhães – 6
Notes: Objetivo do slide: Diferenciar telemetria, evento, comando e estado em uma solução IoT. Notas para a explicação do professor: Use exemplos simples. Telemetria: temperatura a cada minuto. Evento: porta aberta. Comando: ligar ventilador. Estado: ventilador ligado ou desligado. Antecipe a confusão entre evento e telemetria: ambos são mensagens, mas evento indica uma ocorrência de interesse. Transição: Explique como essas mensagens percorrem a rede.

## Slide 7
Comunicação IoT: o caminho da mensagem
Tópico: Do sensor à aplicação
• O dado nasce no dispositivo e vira uma mensagem.
• A mensagem passa por uma rede local ou de longa distância.
• Um gateway pode traduzir protocolos ou agregar dados.
• A nuvem recebe, processa e distribui para aplicações.
Fluxo geral de uma solução IoT
Dispositivo
(sensor/atuador)
Gateway
(concentra e traduz)
Borda / Edge
(processa perto)
Nuvem
(escala e armazena)
Aplicações
(decisão e ação)
Link recomendado: Microsoft Learn — Azure IoT Hub
professor Msc Elionai Magalhães – 7
Notes: Objetivo do slide: Explicar o percurso típico de uma mensagem IoT. Notas para a explicação do professor: Explique mensagem como uma unidade de informação enviada entre sistemas. Relacione com programação para internet: assim como aplicações web trocam requisições, dispositivos trocam mensagens com serviços. Destaque que nem sempre existe gateway; depende da conectividade do dispositivo. Transição: Apresente as topologias mais comuns.

## Slide 8
Topologias de rede em IoT
Tópico: Como os dispositivos se organizam
• Estrela: dispositivos se conectam a um ponto central.
• Malha: dispositivos podem encaminhar mensagens entre si.
• Ponto a ponto: comunicação direta entre dois nós.
• A escolha afeta alcance, consumo, custo e manutenção.
Topologias de comunicação
Estrela
Gateway no centro
Malha / Mesh
Nós colaboram entre si
Ponto a ponto
Par direto
Escolha guiada por alcance, energia e manutenção.
professor Msc Elionai Magalhães – 8
Notes: Objetivo do slide: Comparar topologias de rede comuns em soluções IoT. Notas para a explicação do professor: Explique topologia como a forma de organização dos nós na rede. Use analogia com sala de aula: estrela é falar com o professor; malha é passar recados entre colegas. Antecipe erro: malha não é sempre melhor; ela pode aumentar complexidade e consumo. Transição: Mostre que cada topologia usa tecnologias diferentes.

## Slide 9
Redes locais: Wi‑Fi, BLE e Zigbee
Tópico: Conectividade de curto alcance
• Wi‑Fi oferece boa taxa de dados, mas consome mais energia.
• BLE é útil para baixo consumo e proximidade.
• Zigbee é comum em redes de sensores com topologia em malha.
• A escolha depende de energia, alcance e interoperabilidade.
Protocolos e alcance
BLE/Zigbee
curto alcance
Wi‑Fi/Ethernet
rede local/IP
LoRaWAN/4G/5G
longa distância
MQTT/HTTP/CoAP
aplicação
Link recomendado: Connectivity Standards Alliance — Zigbee
professor Msc Elionai Magalhães – 9
Notes: Objetivo do slide: Relacionar tecnologias locais com seus usos típicos em IoT. Notas para a explicação do professor: Defina BLE como Bluetooth Low Energy. Explique interoperabilidade como a capacidade de dispositivos de fabricantes diferentes funcionarem em conjunto. Use exemplos: lâmpadas inteligentes com Zigbee, wearable com BLE, câmera com Wi‑Fi. Evite dizer que uma tecnologia é universalmente superior. Transição: Amplie para redes de longa distância.

## Slide 10
Redes de longa distância
Tópico: LPWAN, celular e Ethernet
• LPWAN prioriza longo alcance e baixo consumo.
• LoRaWAN é comum em sensores distribuídos por áreas grandes.
• 4G/5G facilita mobilidade e conexão direta com a internet.
• Ethernet é estável em ambientes industriais e prediais.
Protocolos e alcance
BLE/Zigbee
curto alcance
Wi‑Fi/Ethernet
rede local/IP
LoRaWAN/4G/5G
longa distância
MQTT/HTTP/CoAP
aplicação
Link recomendado: LoRa Alliance
professor Msc Elionai Magalhães – 10
Notes: Objetivo do slide: Comparar tecnologias de conectividade para cenários de maior alcance. Notas para a explicação do professor: Defina LPWAN como rede de longa distância e baixa potência. Explique que maior alcance costuma vir com menor taxa de dados. Use exemplo de medidores urbanos ou sensores agrícolas. Reforce que conectividade deve ser escolhida pelo requisito do problema. Transição: Conecte redes a protocolos de internet e aplicação.

## Slide 11
Camadas de comunicação
Tópico: Da mídia ao protocolo de aplicação
• Camada física/enlace: como o sinal circula.
• IP: endereçamento e roteamento na rede.
• TCP ou UDP: transporte da mensagem.
• MQTT, HTTP e CoAP: regras de troca na aplicação.
Arquitetura em camadas
Aplicação
dashboards, alertas, APIs
Nuvem
ingestão, banco, análise
Borda/Gateway
filtro, protocolo, resposta local
Comunicação
Wi-Fi, Ethernet, 4G/5G, LPWAN
Dispositivos
sensores, atuadores, firmware
Link recomendado: IETF RFC 7252 — CoAP
professor Msc Elionai Magalhães – 11
Notes: Objetivo do slide: Organizar tecnologias IoT por camadas de comunicação. Notas para a explicação do professor: Explique camada como uma responsabilidade técnica. Não é necessário entrar no modelo OSI completo. Defina TCP como transporte confiável orientado à conexão e UDP como transporte mais leve, sem a mesma garantia. Mostre que MQTT e HTTP geralmente usam TCP; CoAP foi projetado sobre UDP. Transição: Introduza o gateway como ponto de integração.

## Slide 12
Gateway IoT
Tópico: Ponte entre mundos
• Gateway conecta dispositivos locais a sistemas externos.
• Pode concentrar leituras de muitos sensores.
• Pode traduzir Zigbee, BLE ou serial para IP/MQTT.
• Também pode aplicar filtros e regras locais.
Fluxo geral de uma solução IoT
Dispositivo
(sensor/atuador)
Gateway
(concentra e traduz)
Borda / Edge
(processa perto)
Nuvem
(escala e armazena)
Aplicações
(decisão e ação)
Link recomendado: AWS Well-Architected — IoT Edge
professor Msc Elionai Magalhães – 12
Notes: Objetivo do slide: Explicar o papel do gateway em uma arquitetura IoT. Notas para a explicação do professor: Defina gateway como ponte ou intermediário. Dê exemplo: sensores Zigbee enviam dados para um hub que publica na nuvem via MQTT. Antecipe erro: gateway não é apenas roteador de internet; ele pode executar lógica, segurança, filas e conversão de formatos. Transição: Detalhe a tradução de protocolos.

## Slide 13
Tradução de protocolos
Tópico: Do protocolo local ao serviço
• Sensores podem usar protocolos diferentes dos serviços em nuvem.
• O gateway adapta formato, transporte e autenticação.
• Exemplo: Modbus/serial → MQTT/IP.
• A tradução reduz acoplamento entre campo e aplicação.
Publicação/assinatura
Sensor
publica
Broker
MQTT
App
assina
tópico: sala/temperatura
Quem produz não precisa conhecer quem consome.
Link recomendado: MQTT.org
professor Msc Elionai Magalhães – 13
Notes: Objetivo do slide: Interpretar por que gateways frequentemente traduzem protocolos. Notas para a explicação do professor: Defina acoplamento como dependência forte entre partes do sistema. Use exemplo industrial: um CLP fala Modbus, mas a aplicação web consome uma API ou tópico MQTT. Explique que tradução também pode padronizar dados, nomes e unidades. Transição: Mostre quando o processamento deve ocorrer na borda.

## Slide 14
Computação de borda
Tópico: Processar perto da origem
• Borda é o processamento realizado perto dos dispositivos.
• Reduz latência e tráfego para a nuvem.
• Permite resposta local mesmo com internet instável.
• É útil para alarmes, filtragem e inferência simples.
Exemplo aplicado
Máquina
mede vibração
Borda
filtra ruído
Nuvem
analisa tendência
Aplicação
abre alerta
Link recomendado: AWS Well-Architected — IoT Edge
professor Msc Elionai Magalhães – 14
Notes: Objetivo do slide: Definir computação de borda e reconhecer seus benefícios. Notas para a explicação do professor: Defina inferência como uso de um modelo ou regra para produzir uma conclusão. Exemplo: detectar vibração anormal de uma máquina sem enviar todos os dados brutos. Antecipe erro: borda não substitui totalmente a nuvem; ela complementa a arquitetura. Transição: Compare borda e nuvem.

## Slide 15
Borda versus nuvem
Tópico: Onde executar cada tarefa?
• Borda: resposta rápida, filtro e autonomia local.
• Nuvem: armazenamento, escala e integração ampla.
• Dados sensíveis podem ser reduzidos antes do envio.
• A melhor solução geralmente combina os dois.
Escolha arquitetural
Precisa de resposta < 1s?
Sim:
processar na borda
Não:
enviar à nuvem
Combine quando houver custo, privacidade ou instabilidade de rede.
Link recomendado: AWS IoT Greengrass
professor Msc Elionai Magalhães – 15
Notes: Objetivo do slide: Comparar responsabilidades típicas da borda e da nuvem. Notas para a explicação do professor: Use uma comparação prática: câmera inteligente pode detectar movimento localmente e mandar à nuvem apenas evento e imagem selecionada. Explique escala como a capacidade de atender muitos dispositivos e usuários. Reforce que arquitetura é escolha baseada em requisitos. Transição: Aprofunde o bloco da nuvem.

## Slide 16
Nuvem IoT
Tópico: Serviços centrais
• Recebe mensagens de milhares ou milhões de dispositivos.
• Aplica regras, armazena séries temporais e integra APIs.
• Controla identidade, permissões e roteamento de mensagens.
• Alimenta dashboards, relatórios e automações.
Nuvem IoT
Ingestão
Regras
Banco de dados
APIs
Dispositivos
Aplicações
Link recomendado: Microsoft Learn — Azure IoT Hub
professor Msc Elionai Magalhães – 16
Notes: Objetivo do slide: Descrever as funções de uma plataforma de nuvem IoT. Notas para a explicação do professor: Defina séries temporais como dados organizados por tempo, como temperatura por minuto. Explique roteamento como encaminhar mensagens para destinos específicos. Use analogia: a nuvem funciona como central de correio, armazém e painel de controle. Transição: Mostre como aplicações consomem os dados.

## Slide 17
Aplicações IoT
Tópico: Transformar dados em valor
• Dashboards mostram estado e histórico dos dispositivos.
• Alertas notificam situações anormais.
• APIs integram IoT a sistemas acadêmicos ou corporativos.
• Automação fecha o ciclo entre detectar e agir.
Fluxo geral de uma solução IoT
Dispositivo
(sensor/atuador)
Gateway
(concentra e traduz)
Borda / Edge
(processa perto)
Nuvem
(escala e armazena)
Aplicações
(decisão e ação)
professor Msc Elionai Magalhães – 17
Notes: Objetivo do slide: Relacionar dados IoT a aplicações úteis para usuários e organizações. Notas para a explicação do professor: Explique dashboard como painel visual de acompanhamento. Cite exemplos: app de manutenção, sistema de energia, laboratório remoto. Antecipe erro: uma aplicação IoT não deve mostrar apenas dados crus; deve apoiar decisão. Transição: Mostre o fluxo completo de ponta a ponta.

## Slide 18
Fluxo ponta a ponta
Tópico: Da medição à ação
• Capturar: sensor lê uma grandeza física.
• Comunicar: mensagem é enviada pela rede.
• Processar: borda ou nuvem aplica regras.
• Decidir: aplicação apresenta alerta ou executa ação.
• Aprender: histórico melhora decisões futuras.
Exemplo aplicado
Máquina
mede vibração
Borda
filtra ruído
Nuvem
analisa tendência
Aplicação
abre alerta
Link recomendado: Microsoft Learn — mensagens IoT Hub
professor Msc Elionai Magalhães – 18
Notes: Objetivo do slide: Ordenar as etapas de uma solução IoT ponta a ponta. Notas para a explicação do professor: Use o exemplo de climatização: medir temperatura, enviar ao gateway, processar regra, acionar ar-condicionado e registrar histórico. Reforce que cada etapa pode falhar e precisa ser observada. Essa visão ajuda os alunos a projetar soluções completas. Transição: Introduza o modelo publish/subscribe.

## Slide 19
Modelo publish/subscribe
Tópico: Comunicação por tópicos
• Produtores publicam mensagens em tópicos.
• Consumidores assinam tópicos de interesse.
• O broker intermediário distribui as mensagens.
• Isso desacopla dispositivo e aplicação.
Publicação/assinatura
Sensor
publica
Broker
MQTT
App
assina
tópico: sala/temperatura
Quem produz não precisa conhecer quem consome.
Link recomendado: MQTT.org
professor Msc Elionai Magalhães – 19
Notes: Objetivo do slide: Explicar o modelo publish/subscribe usado em muitas soluções IoT. Notas para a explicação do professor: Defina tópico como um endereço lógico de mensagens, por exemplo campus/blocoA/sala101/temperatura. Defina broker como o servidor intermediário. Dê o contraexemplo: sem broker, cada dispositivo teria que conhecer diretamente cada aplicação consumidora. Transição: Mostre o protocolo MQTT como exemplo principal.

## Slide 20
MQTT
Tópico: Protocolo leve para mensagens IoT
• MQTT é baseado em publish/subscribe.
• É indicado para dispositivos com rede limitada.
• Usa tópicos para organizar mensagens.
• Pode trabalhar com níveis de qualidade de serviço.
Publicação/assinatura
Sensor
publica
Broker
MQTT
App
assina
tópico: sala/temperatura
Quem produz não precisa conhecer quem consome.
Link recomendado: OASIS MQTT 5.0
professor Msc Elionai Magalhães – 20
Notes: Objetivo do slide: Identificar características básicas do MQTT em IoT. Notas para a explicação do professor: Explique que MQTT significa Message Queuing Telemetry Transport historicamente, mas hoje é tratado como padrão de mensagens IoT. Evite entrar em todos os campos do pacote. Destaque leveza, tópicos e broker. Relacione com programação web: é diferente de uma requisição HTTP tradicional. Transição: Aprofunde tópicos e QoS.

## Slide 21
Tópicos MQTT e QoS
Tópico: Organização e entrega
• Tópicos usam hierarquia textual, como campus/sala/temperatura.
• QoS 0: entrega no melhor esforço.
• QoS 1: pelo menos uma entrega.
• QoS 2: entrega exatamente uma vez, com maior custo.
Publicação/assinatura
Sensor
publica
Broker
MQTT
App
assina
tópico: sala/temperatura
Quem produz não precisa conhecer quem consome.
Link recomendado: MQTT.org
professor Msc Elionai Magalhães – 21
Notes: Objetivo do slide: Diferenciar tópicos MQTT e níveis de QoS. Notas para a explicação do professor: Defina QoS como Quality of Service, ou qualidade de serviço da entrega da mensagem. Antecipe erro: QoS maior não é sempre melhor; gera mais troca de mensagens e consumo. Use cenário: telemetria frequente pode usar QoS 0; comando crítico pode usar QoS 1 ou 2 conforme o projeto. Transição: Compare com HTTP e CoAP.

## Slide 22
HTTP e CoAP em IoT
Tópico: Requisição/resposta
• HTTP é familiar para APIs web e integrações.
• CoAP foi criado para dispositivos e redes restritas.
• HTTP costuma ser mais simples de integrar com sistemas web.
• CoAP é mais leve e usa o estilo REST em ambientes limitados.
Protocolos e alcance
BLE/Zigbee
curto alcance
Wi‑Fi/Ethernet
rede local/IP
LoRaWAN/4G/5G
longa distância
MQTT/HTTP/CoAP
aplicação
Link recomendado: IETF RFC 7252 — CoAP
professor Msc Elionai Magalhães – 22
Notes: Objetivo do slide: Comparar HTTP e CoAP em aplicações IoT. Notas para a explicação do professor: Defina REST como um estilo de comunicação baseado em recursos, como /sensor/temperatura. Explique que HTTP é muito conhecido na internet, mas pode ser pesado para alguns dispositivos. CoAP tem proposta similar, porém mais compacto para ambientes restritos. Transição: Mostre como representar o dispositivo digitalmente.

## Slide 23
Gêmeo digital e estado do dispositivo
Tópico: Representação virtual
• Gêmeo digital representa um dispositivo físico em software.
• Estado reportado indica o que o dispositivo informa.
• Estado desejado indica o que o sistema quer configurar.
• Ajuda aplicações a consultar e comandar dispositivos.
Nuvem IoT
Ingestão
Regras
Banco de dados
APIs
Dispositivos
Aplicações
Link recomendado: Eclipse Ditto — Digital Twins
professor Msc Elionai Magalhães – 23
Notes: Objetivo do slide: Definir gêmeo digital e estado reportado/desejado. Notas para a explicação do professor: Explique que gêmeo digital, neste contexto, não precisa ser uma simulação complexa 3D. Pode ser um documento com propriedades, status e configurações. Exemplo: lâmpada reporta ligada=false; aplicação define desejado ligada=true. Transição: Apresente identidade e cadastro de dispositivos.

## Slide 24
Identidade do dispositivo
Tópico: Quem está falando?
• Cada dispositivo precisa ser identificado de forma única.
• Credenciais autenticam o dispositivo na plataforma.
• Registro de dispositivos guarda metadados e permissões.
• Sem identidade confiável, não há segurança ponta a ponta.
Segurança ponta a ponta
Identidade
do dispositivo
Criptografia
em trânsito
Autorização
por permissões
Atualização
segura
Link recomendado: NISTIR 8259A — segurança IoT
professor Msc Elionai Magalhães – 24
Notes: Objetivo do slide: Relacionar identidade, autenticação e registro em IoT. Notas para a explicação do professor: Defina autenticação como provar quem é o dispositivo. Defina autorização como determinar o que ele pode fazer. Use analogia com login de usuário, mas reforce que dispositivos usam chaves, certificados ou tokens. Antecipe erro: não usar a mesma credencial para toda a frota. Transição: Aprofunde segurança na comunicação.

## Slide 25
Segurança na comunicação IoT
Tópico: Proteção de dados e comandos
• Criptografia protege dados em trânsito.
• Autorização limita tópicos, comandos e APIs.
• Segredos não devem ficar expostos no código-fonte.
• Logs ajudam a investigar falhas e acessos suspeitos.
Segurança ponta a ponta
Identidade
do dispositivo
Criptografia
em trânsito
Autorização
por permissões
Atualização
segura
Link recomendado: OWASP Internet of Things
professor Msc Elionai Magalhães – 25
Notes: Objetivo do slide: Explicar controles básicos de segurança na comunicação IoT. Notas para a explicação do professor: Defina criptografia em trânsito como proteção durante o envio pela rede. Explique segredo como senha, chave ou token. Dê contraexemplo: firmware publicado em repositório com chave fixa. Reforce que segurança deve ser projetada desde o início. Transição: Mostre segurança no ciclo de vida: atualização.

## Slide 26
Atualização OTA
Tópico: Manutenção remota
• OTA significa atualização over-the-air, sem acesso físico ao dispositivo.
• Permite corrigir falhas e adicionar recursos em campo.
• O pacote deve ser verificado antes de instalar.
• Rollback reduz risco quando a atualização falha.
Atualização OTA
Versão
1.0
Pacote
assinado
Versão
1.1
Plano de rollback: voltar à versão anterior se falhar.
Link recomendado: AWS Well-Architected — OTA updates
professor Msc Elionai Magalhães – 26
Notes: Objetivo do slide: Explicar por que atualizações OTA são essenciais em IoT. Notas para a explicação do professor: Defina rollback como retorno à versão anterior. Explique que dispositivos ficam em campo por anos e podem estar longe fisicamente. Mostre riscos: atualização interrompida, pacote adulterado, falta de energia. Dê ênfase a assinatura, verificação e plano de recuperação. Transição: Conecte atualização a gerenciamento de frota.

## Slide 27
Gerenciamento de frota
Tópico: Operar muitos dispositivos
• Inventário lista dispositivos, versões e localização lógica.
• Configuração remota evita visitas técnicas desnecessárias.
• Monitoramento identifica falhas de conexão e bateria.
• Grupos permitem políticas diferentes por tipo de dispositivo.
Nuvem IoT
Ingestão
Regras
Banco de dados
APIs
Dispositivos
Aplicações
Link recomendado: Microsoft Learn — Device Update
professor Msc Elionai Magalhães – 27
Notes: Objetivo do slide: Descrever práticas de gerenciamento de muitos dispositivos IoT. Notas para a explicação do professor: Defina frota como conjunto de dispositivos gerenciados por uma organização. Explique localização lógica como sala, laboratório, setor ou máquina, não necessariamente GPS. Antecipe erro: protótipo com um dispositivo não revela complexidade de operar centenas. Transição: Mostre observabilidade.

## Slide 28
Observabilidade em IoT
Tópico: Saber o que está acontecendo
• Métricas mostram desempenho, bateria, mensagens e latência.
• Logs registram eventos e erros.
• Alertas avisam quando algo foge do esperado.
• Rastreamento ajuda a localizar gargalos no fluxo.
Exemplo aplicado
Máquina
mede vibração
Borda
filtra ruído
Nuvem
analisa tendência
Aplicação
abre alerta
professor Msc Elionai Magalhães – 28
Notes: Objetivo do slide: Identificar recursos de observabilidade para manter uma solução IoT saudável. Notas para a explicação do professor: Defina métrica como número acompanhado ao longo do tempo. Defina log como registro textual de eventos. Use exemplo: se o dashboard não atualiza, o problema pode estar no sensor, gateway, rede, broker, banco ou aplicação. Observabilidade ajuda a encontrar o ponto de falha. Transição: Aborde escalabilidade e custo.

## Slide 29
Escalabilidade e custo
Tópico: Projetar para crescer
• Mensagens frequentes aumentam tráfego e armazenamento.
• Dados brutos podem ser filtrados ou agregados na borda.
• Retenção define por quanto tempo os dados ficam guardados.
• Escala exige automação, grupos e políticas padronizadas.
Escolha arquitetural
Precisa de resposta < 1s?
Sim:
processar na borda
Não:
enviar à nuvem
Combine quando houver custo, privacidade ou instabilidade de rede.
Link recomendado: AWS Well-Architected — IoT Edge
professor Msc Elionai Magalhães – 29
Notes: Objetivo do slide: Avaliar impactos de volume de dados e crescimento da frota. Notas para a explicação do professor: Defina retenção como tempo de armazenamento de dados. Proponha cálculo simples oral: 100 sensores enviando a cada 10 segundos geram muito mais mensagens que 100 sensores enviando a cada 5 minutos. Reforce que a taxa de envio é decisão de arquitetura. Transição: Traga privacidade e governança.

## Slide 30
Privacidade e governança de dados
Tópico: Usar dados com responsabilidade
• Colete apenas dados necessários para o objetivo.
• Evite expor informações pessoais sem necessidade.
• Defina quem pode acessar dados e comandos.
• Documente origem, uso e tempo de retenção dos dados.
Segurança ponta a ponta
Identidade
do dispositivo
Criptografia
em trânsito
Autorização
por permissões
Atualização
segura
Link recomendado: NISTIR 8259A — segurança IoT
professor Msc Elionai Magalhães – 30
Notes: Objetivo do slide: Relacionar arquitetura IoT a privacidade e governança. Notas para a explicação do professor: Explique governança como conjunto de regras para coletar, armazenar, acessar e descartar dados. Dê exemplo: sensor de presença pode revelar hábitos de uso de um espaço. Enfatize minimização de dados: coletar menos reduz risco e custo. Transição: Mostre uma arquitetura de referência completa.

## Slide 31
Arquitetura de referência
Tópico: Projeto completo em camadas
• Dispositivo: sensor, firmware e conectividade.
• Gateway/borda: filtragem, cache e regras locais.
• Nuvem: ingestão, banco, integração e gestão.
• Aplicação: visualização, alerta e automação.
• Segurança atravessa todas as camadas.
Arquitetura em camadas
Aplicação
dashboards, alertas, APIs
Nuvem
ingestão, banco, análise
Borda/Gateway
filtro, protocolo, resposta local
Comunicação
Wi-Fi, Ethernet, 4G/5G, LPWAN
Dispositivos
sensores, atuadores, firmware
Link recomendado: AWS IoT Greengrass
professor Msc Elionai Magalhães – 31
Notes: Objetivo do slide: Montar mentalmente uma arquitetura IoT completa. Notas para a explicação do professor: Use este slide para sintetizar. Explique cache como armazenamento temporário para lidar com falhas ou atrasos. Reforce que segurança não é uma camada isolada no final; ela precisa aparecer em identidade, comunicação, armazenamento, atualização e aplicação. Transição: Aplique a arquitetura em um estudo de caso.

## Slide 32
Estudo de caso: manutenção preditiva
Tópico: Ambiente industrial
• Sensores medem vibração e temperatura de motores.
• Gateway industrial coleta dados de várias máquinas.
• Borda detecta anomalias simples em tempo real.
• Nuvem analisa histórico e gera ordens de manutenção.
Exemplo aplicado
Máquina
mede vibração
Borda
filtra ruído
Nuvem
analisa tendência
Aplicação
abre alerta
Link recomendado: AWS Well-Architected — IoT Edge
professor Msc Elionai Magalhães – 32
Notes: Objetivo do slide: Aplicar os blocos da arquitetura em um cenário industrial. Notas para a explicação do professor: Defina manutenção preditiva como tentativa de antecipar falhas antes da parada do equipamento. Explique que nem todos os dados brutos precisam ir à nuvem; a borda pode resumir, filtrar e enviar alertas. Discuta impacto profissional para engenharia da computação. Transição: Aplique a outro cenário, mais próximo do cotidiano acadêmico.

## Slide 33
Estudo de caso: campus inteligente
Tópico: Ambiente acadêmico
• Sensores monitoram ocupação, temperatura e consumo de energia.
• Gateways conectam salas e laboratórios.
• Nuvem armazena histórico e integra dashboards.
• Aplicações apoiam economia de energia e conforto.
Fluxo geral de uma solução IoT
Dispositivo
(sensor/atuador)
Gateway
(concentra e traduz)
Borda / Edge
(processa perto)
Nuvem
(escala e armazena)
Aplicações
(decisão e ação)
Link recomendado: Microsoft Learn — Azure IoT Hub
professor Msc Elionai Magalhães – 33
Notes: Objetivo do slide: Aplicar a arquitetura IoT em um cenário de campus inteligente. Notas para a explicação do professor: Mostre como um problema real de universidade pode ser resolvido com IoT. Use exemplos: desligar climatização de sala vazia, identificar laboratório com consumo anormal, mostrar ocupação de ambientes. Reforce privacidade ao falar de ocupação. Transição: Mostre critérios para decidir a arquitetura.

## Slide 34
Critérios de decisão arquitetural
Tópico: Como escolher o desenho certo
• Latência: quão rápida precisa ser a resposta?
• Confiabilidade: o sistema deve funcionar sem internet?
• Energia: o dispositivo usa bateria?
• Segurança: quais dados e comandos são sensíveis?
• Custo: quanto tráfego e armazenamento serão gerados?
Escolha arquitetural
Precisa de resposta < 1s?
Sim:
processar na borda
Não:
enviar à nuvem
Combine quando houver custo, privacidade ou instabilidade de rede.
professor Msc Elionai Magalhães – 34
Notes: Objetivo do slide: Avaliar requisitos que orientam decisões em arquitetura IoT. Notas para a explicação do professor: Trabalhe como checklist. Para cada critério, peça um exemplo aos estudantes. Enfatize que requisitos podem entrar em conflito: enviar menos dados economiza custo, mas pode reduzir precisão analítica. Esse é um ponto importante de nível intermediário. Transição: Transforme critérios em uma sequência de projeto.

## Slide 35
Passos para projetar uma solução IoT
Tópico: Método prático
• 1. Definir objetivo e dado necessário.
• 2. Escolher sensor, conectividade e protocolo.
• 3. Decidir gateway, borda e nuvem.
• 4. Definir segurança, atualização e observabilidade.
• 5. Validar com protótipo e métricas.
Arquitetura em camadas
Aplicação
dashboards, alertas, APIs
Nuvem
ingestão, banco, análise
Borda/Gateway
filtro, protocolo, resposta local
Comunicação
Wi-Fi, Ethernet, 4G/5G, LPWAN
Dispositivos
sensores, atuadores, firmware
professor Msc Elionai Magalhães – 35
Notes: Objetivo do slide: Organizar uma sequência prática para projetar soluções IoT. Notas para a explicação do professor: Explique que protótipo não é apenas montar hardware; ele deve medir latência, perda de mensagens, consumo de energia e facilidade de manutenção. Antecipe erro: escolher tecnologia antes de entender o requisito. Primeiro vem o problema, depois a solução. Transição: Prepare os alunos para a atividade.

## Slide 36
Atividade prática
Tópico: Desenho de arquitetura IoT
• Cenário: monitorar temperatura e presença em 10 salas.
• Objetivo: economizar energia sem perder conforto.
• Entrega: fluxo dispositivo → gateway/borda → nuvem → aplicação.
• Inclua: protocolo, dado enviado, segurança e alerta.
• Tempo sugerido: 10 a 12 minutos em duplas.
Atividade de arquitetura
Cenário:
sensores de sala
Decida:
Gateway? Borda? Nuvem?
Justifique:
protocolo + segurança
Entregue:
fluxo em 5 etapas
professor Msc Elionai Magalhães – 36
Notes: Objetivo do slide: Aplicar os conceitos projetando uma arquitetura IoT simples. Notas para a explicação do professor: Oriente os alunos a desenhar o fluxo em cinco etapas. Eles podem escolher Wi‑Fi, Zigbee ou BLE com gateway, desde que justifiquem. Peça que indiquem o que será processado localmente e o que irá para a nuvem. Circule pela sala para questionar latência, segurança e custo. Transição: Depois da atividade, apresente um gabarito comentado possível.

## Slide 37
Gabarito comentado da atividade
Tópico: Uma solução possível
• Sensores de presença e temperatura em cada sala.
• Gateway por bloco ou andar, com filtragem de leituras repetidas.
• Borda aciona alerta local quando há temperatura fora do limite.
• Nuvem armazena histórico e gera dashboard de consumo.
• Segurança: identidade por dispositivo e comunicação criptografada.
Exemplo aplicado
Máquina
mede vibração
Borda
filtra ruído
Nuvem
analisa tendência
Aplicação
abre alerta
professor Msc Elionai Magalhães – 37
Notes: Objetivo do slide: Comparar a solução proposta com uma arquitetura coerente. Notas para a explicação do professor: Deixe claro que não existe uma única resposta correta. A coerência depende da justificativa. Comente alternativas: Wi‑Fi pode dispensar gateway, mas consome mais energia; Zigbee pode exigir gateway, mas favorece malha e baixo consumo. Reforce segurança e observabilidade como itens obrigatórios. Transição: Finalize com síntese dos principais aprendizados.

## Slide 38
Síntese da aula
Tópico: O que levar para o projeto
• Arquitetura IoT é uma cadeia de decisões técnicas.
• Comunicação deve considerar energia, alcance, latência e confiabilidade.
• Gateway, borda e nuvem têm responsabilidades diferentes.
• Segurança, OTA e observabilidade fazem parte do projeto.
• O valor aparece quando dados viram ações úteis.
Fluxo geral de uma solução IoT
Dispositivo
(sensor/atuador)
Gateway
(concentra e traduz)
Borda / Edge
(processa perto)
Nuvem
(escala e armazena)
Aplicações
(decisão e ação)
professor Msc Elionai Magalhães – 38
Notes: Objetivo do slide: Revisar os pontos centrais da aula em uma visão integrada. Notas para a explicação do professor: Retome o problema inicial e peça aos estudantes que indiquem onde cada decisão aparece na arquitetura. Reforce que o engenheiro precisa justificar escolhas, não apenas citar tecnologias. Faça conexão com futuras aulas práticas, protocolos e implementação. Transição: Apresente referências para continuidade dos estudos.

## Slide 39
Referências e estudo complementar
Tópico: Fontes confiáveis para aprofundamento
• MQTT.org e OASIS: MQTT e modelo publish/subscribe.
• IETF RFC 7252: protocolo CoAP.
• Microsoft Learn e AWS: arquitetura, nuvem, borda e OTA.
• NIST e OWASP: segurança e riscos em IoT.
• Eclipse Ditto: gêmeos digitais em IoT.
Segurança ponta a ponta
Identidade
do dispositivo
Criptografia
em trânsito
Autorização
por permissões
Atualização
segura
Link recomendado: MQTT.org
professor Msc Elionai Magalhães – 39
Notes: Objetivo do slide: Indicar fontes confiáveis para continuidade dos estudos. Notas para a explicação do professor: Explique que as referências foram selecionadas por serem documentação oficial ou institucional. Incentive a leitura por tema: protocolos, arquitetura, segurança e gêmeos digitais. Não é necessário estudar todos os documentos completos; o objetivo é saber onde consultar informação confiável. Transição: Encerrar a aula e abrir para dúvidas.